Технический райдер алексея Чумакова

Input list

| Ch | Instr | MIC/D.I. | Комментарий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | BD out | Shure beta52/ audix D6 |  |  |
| 2 | BD in | Shure beta91A | Кладется внутрь бочки на демфер |  |
| 3 | SN Top | Shure SM 57/audix D1 |  |  |
| 4 | SN Bottom | Shure SM 57/Sennh 904 |  |  |
| 5 | HH | Shure SM81, etc |  |  |
| 6 | T1 | Audix D2/sennh 904 | ПЮПИТР |  |
| 7 | T2 | Audix D2/sennh 904 |  |  |
| 8 | FT | Audix D4/sennh 904 |  |  |
| 9 | OH(L) | AKG414 |  |  |
| 10 | OH(R) | AKG414 |  |  |
| 11 | Bass | D.I. Box | Устанавливать кабинеты на высоту 1м от уровня сцены |  |
| 12 | El. Guitar | Shure SM 57, Sennh.906 |  |  |
| 13 | Key L | Top Yamaha | D.I Box | Двухярусная стойка для двух тяжелых инструментов. Барный стул. Две педали сустейна, одна малая педаль сустейна, две педали экспрессии. Всего пять(5) педалей. |  |
| 14 | Key R |  | D.I Box |  |  |
| 15 | Key L | Bottom Nord | D.I Box |  |  |
| 16 | Key R |  | D.I Box |  |  |
| 17 | Ac gtr | D.I Box | Стул оркестровый без ручек, ПЮПИТР, малый микшер на 4 входных канала(XLR/Jack) |  |
| 18 | Sax alt | EV RE20/sm58(не Beta) | 2 микрофонных стойки 2 ПЮПИТРА |  |
| 19 | Trumpet | EV RE20/sm58(не Beta) |  |  |
| 20 | Conga L | Audix D2, Sm-57 | 2 конго на стойках, профессиональной серии и две стойки для тарелок. Перкуссионный столик. |  |
| 21 | Conga R | Audix D2, Sm-57 |  |  |
| 22 | OH Congo L | Shure SM81 | Комплект тимбалес на стойке |  |
| 23 | OH Congo R | Shure SM81 | Комплект бонго на стойке |  |
| 24 | Spare Voc | Shure wireless UR2/UHF-R/ULXD | 1 микрофонная стойка”журавль” |  |
| 25 | PC 1 | Dante channel |  | Высокая стойка или стол для компьютера |  |
| 26 | PC 2 | Dante channel |  |  |  |
| 27 | PC 3 | Dante channel |  |  |  |
| 28 | PC 4 | Dante channel |  |  |  |
| 29 | PC 5 | Dante channel |  |  |  |
| 30 | PC 6 | Dante channel |  |  |  |
| 31 | Lead Voc Mon |  | Канал сплитуется с каналом 32, в мастер не посылается |  |
| 32 | Lead Voc | Shure wireless UR2/UHF-R/ULXD series KSM9 head hand mic | Стойка с держателем для радио микрофона ПЮПИТР |  |
| 33 | Click | Dante channel | Посылается из директ выхода(direct out) на физический выход стэдж бокса Rio и коммутируется кабелем XLR на вход микшера для барабанщика |  |
| 34 |  |  |  |  |
| 35 | Djembe | Shure 98 | Крепится на обод инструмента |  |
| 36 | Keys3 | D.I Box | Alt L out from Nord |  |
| 37 | Keys3 | DI. Box | Alt R out from Nord |  |
| 38 | Ambient mic | полупушка/AKG414/Shure81 | В мастер не посылается |  |
| 39 | Ambient mic | полупушка/AKG414/Shure81 | В мастер не посылается |  |
|  | IPad L | D.I Box | Подключается на пульте FOH |  |
|  | IPad R | D.I.Box | Подключается на пульте FOH |  |

Иyпут лист может быть изменен в зависимости от марки и модели микшерного пульта FOH.

AUX List

| MIX | To | Rio |
| --- | --- | --- |
| 1 | Вокал(2 или 4 напольных монитора) | 1 |
| 2 | Клавиши+гитара(2 напольных монитора) | 2 |
| 3,4 | Бас гитара(ушной монитор) | 3,4 |
| 5,6 | Барабаны(малый микшер) | 5,6 Из Rio двумя XLR на микшер барабанщика |
| 7,8 | Ушной монитор(Вокал) | 7,8 |
| 19,20 | Ушной монитор(sax tenor) | 9,10 |
| 21,22 | Ушной монитор(trumpet) | 11,12 |
| 23 | Акуст. гитара(напольный, малый микшер) | 13,14 |
| 24 | Sidefills(прострелы) | 15 |
| Mtrx1 | Ушной монитор(перкуссия) | 16 |
| Mtrx3,4 | Ушной монитор(эл. гитара | 17,18 |
|  | Click по Dante Из direct out канала 33 на выходной канал Rio | Из Rio 19,20 XLR в третий канал микшера барабанщика, в микшер ак. гитариста |

Необходима  полностью крытая сцена с козырьком, закрытая по бокам и с

задником (только для уличных площадок и на случай дождя).

Размеры сцены: ширина не менее 6 метров, глубина не менее 4 метров, высота

потолков или крыши не менее 3 метров, козырёк не менее 2 метров, высота

подиума сцены 0,5-1.5 метра. Устойчивые ступени на сцену с боку (или сзади) и

спереди для выхода артистов в зал. Покрытие сцены должно быть ровным, не скользким и без повреждений (щели, гвозди и т.п.)

Выступления на траве и песке полностью исключены.

PA

Система звукоусиления профессионального уровня: Meyer, D&B, L-acoustik, Martin audio, JBL VerTec Series, Coda Audio, ProTone, Voice Acoustic с усилителями и процессорами, рекомендованными производителем, мощностью не менее 30 ватт на одно зрительское место. Система должна быть укомплектована усилителями и процессорами рекомендованными производителем. Обязательно,нужна отдельная система для озвучки первых рядов (frontfill), если сцена шире 10 метров.

Огромная просьба прокатчикам! Рассчитывать количество звукоусилительного  оборудования для зала в котором проводится концерт.

Сетевое обеспечение

Напряжение при полной нагрузке всей звуковой системы должно быть 220В (отклонение больше чем на 10В не допустимы).

Вся звуковая система должна быть отдельно заземлена.

Пульт

- YAMAHA CL5+Rio3224+Rio1608 Точка доступа Wi-Fi с уверенным приемом на сцене+ i-Pad с установленным програмным обеспечением

- У пульта должен находится инженер, хорошо знающий данное оборудование.

- 4 розетки 220в у пультовой

- Место для установки нашего оборудования возле пульта.

- Черный скотч “Gaffa tape”

- Освещение пульта

- Новые батарейки “duracell” АА-20шт, “Крона”-2шт

Сцена

На все время саунд чека и концерта должны работать два квалифицированных трезвых и отдохнувших техника сцены, хорошо знакомые со всей аппаратурой и готовые выполнять все инструкции технической команды коллектива Алексея Чумакова.

Backline

Барабаны

Предпочтительно DW, Yamaha Oak/Maple/Birch/Stage Custom (пожалуйста, не Тама)

- Подиум для барабанов (3 х 3 х 0.5м).

- Бочка 22” with pedal.

- 2 альт-тома 10” и 12”

- Напольный том 16''

- Стойка под малый

- Малый барабан 14'' (лучше деревянный)

- Стойка под хет, hi hat 15''

- 4 стойки под тарелки.

- Железо: ride- 20” или 22'', crash- 18'', crash- 16'', splash 12”, предпочтительно Istambul Traditional

- Стул винтовой, ключ барабанный

- Розетка 220вольт

- Малый микшерный пульт от 4-х входов XLR(YAMAHA Mg серия) с отбором на aux) поставить на 50-60 см от пола на подставку или устойчивый пюпитр

- Ковер под барабаны

- Пюпитр

Перкуссия

- 2 профессиональных конго на подставках (11 3\4 - конга; 12,5- тумбадора не ученических!) предпочтительно LP Giovanni

- 2 стойки под тарелки.

- Комплект тимбалес с креплением для ковбелов.

- Комплект бонго на стойке

- Столик перкуссионный  (регулируемый по высоте )

- In-ear система мониторинга (передатчик и бодипак).

Бас-гитара

- D.I. Box

- Стойка для бас-гитары

- 3 Розетки 220v

- Для концертов за пределами Московской области потребуется бас гитара Fender Jazz Bass/Presicion Bass четырех или пяти-струнный, струны свежие размер 045-105

- In-ear система мониторинга (передатчик и бодипак).

Гитара електро

- Ламповый комбо не менее 100ватт  Fender Twin AMP, Fender Twin Reverb,

- Комбо устанавливать на высоту один метр от уровня сцены

- Для концертов за пределами Московской области потребуется электро гитара Fender Stratocaster со свежими струнами, размер 010-046

- 3 Розетки 220в

- Стойка для гитары

- In-ear система мониторинга (передатчик и бодипак).

Гитара акустическая

- стойка для акустической гитары

- D.I. Box

- ПЮПИТР

- оркестровый стул

- Малый микшер на 4 входных канала на xlr/jack с отбором на aux

- Удлинитель для наушников(на вход mini-jack)

- напольный монитор

Клавишные и ноутбук

- Ethernet(CAT5) кабель достаточной длины от макбука около клавишника до StageRack

- Один клавишный инструмент  NORD STAGE EX 88,76, NORD STAGE 2 88, 2 76, NORD STAGE 3

- Один клавишный инструмент YAMAHA  MOTIF 6ES/ 7ES/ 8ES/ 6/ 7/ 8/ XS6/ XS7/ XS8/ XF6/ XF7/ XF8/ MO X6/MO X8 MO6 MO8

- 4 кабеля джек-джек

- 1 двухуровневая  КРЕПКАЯ Х-образная стойка для двух инструментов (quiklok QL-642)

- 1 высокая стойка или стол для ноутбука  или тяжелый пюпитр

- 4 розетки 220в

- Барный стул

- Две педали сустейна

- Педаль сустейна малая(кнопка)

- Две педали экспрессии(Roland EV-5)

Духовые

- 2 микрофона на стойках (EV RE20/Shure 58/Sennh421)

2 системы In-ear система мониторинга (передатчик и бодипак).

- 2 больших оркестровых пюпитра

Основной вокал

- Микрофонная стойка (ПРЯМАЯ)с держателем для радиомикрофона

- Пюпитр большой оркестровый

- 2 Радиомикрофона Shure UHF-R/ULXD/UR-2 with head KSM9/beta58

- In-ear система мониторинга (передатчик и бодипак).

- Вентилятор напольный с регулировкой мощности струи воздуха.

- Джембе, предпочтительно Remo DJ-0014 14"х25" на металической стойке для игры стоя

Мониторы

Понадобится шесть(5-7) напольных мониторов, шесть(6) систем ушного мониторинга передатчиков с бодипаками, sennheiser G3 или shure PSM900/1000, пять(5) из которых коммутируется в стерео режиме, одна(1) в моно режиме. 4 пары штатных наушников.

Обязательно для ин-эйр систем использовать комбайн и выносную антену(антены).

Две акустические системы Sidefills(прострелы) 2-х или 3-х полосные не менее 2000Вт каждая. Предпочтительно D&B, L’Acoustics, Meyer Sound, Nexo.

Мониторные акустические системы на сцене минимум по 500 Вт каждый.  Предпочтительно D&B M2, M4, L’Acoustics X15HIQ, Meyer Sound MJF-212, Nexo PS15. Для мониторов должны быть использованы усилители и процессоры тех же фирм, что и мониторы. Активные мониторы в пластиковом корпусе фирм RCF, Behringer, Alto не предлагать.

Выступления на траве и песке полностью исключены.

Все позиции и изменения данного райдера могут быть обсуждены не менее чем за 7 дней до концерта. Предпочтительное общение по обсуждению технического райдера по интернет почте. Любые несогласованные изменения райдера ведут к задержке времени саундчека и концерта до их устранения. Все оборудование должно быть исправным, подключенным, и заземленным. Звуковая система должна быть подключена и настроена, все инструменты, усилители и микрофоны установлены согласно инпут листу и стэдж плану до приезда технической группы музыкального коллектива Алексея Чумакова. Нарушения этих условий ведут к увеличению времени саунд чека или поставят под угрозу сам концерт.

Звукорежиссер: Белов Алексей

- Phone: +7 910 4402991

- E-mail: abelov440@gmail.com